## Slide 1
ВЛАСТИВОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ З ДВИГУНАМИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ЗМІШАНОГО ЗБУДЖЕННЯ
ПЛАН
1. Рушійний режим роботи двигунів постійного струму змішаного збудження;
2. Гальмівні режими роботи двигунів постійного струму змішаного збудження;
3. Способи регулювання швидкості електроприводів з двигунами постійного струму змішаного збудження.
Література:
1. Видмиш А. А., Ярошенко Л. В. Основи електропривода. Теорія та практика. Частина 1. / Навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 387 с.;
2. Лавріненко Ю.М., Синявський О.Ю., Савченко В.В. Основи електроприводу: Підручник. К.: Вища освіта, 2010. 409 с.

## Slide 2
Рушійний режим роботи двигунів постійного струму змішаного збудження
Магнітний потік двигуна в даному випадку визначається алгебраїчною сумою потоків серієсної і шунтової обмоток:
Знак «+» відповідає узгодженому вклю-ченню серієсної обмотки (ОЗс) і шунтової обмотки (ОЗш), що характерне для рушій-ного режиму роботи; знак «-» відповідає зустрічному вмиканню ОЗш і ОЗс.
Магнітний потік ОЗс залежить від струму якоря (крива намагнічування), а магнітний потік шунтової обмотки є величиною сталою, що не залежить від Iя.
Узгоджене включення обмоток збудження ДПС ЗЗ
Графік результуючого магнітного потоку
Ф = Фш ± Фс,
Таким чином, повний результуючий потік ДПС ЗЗ можна представити графічно у вигляді суми двох потоків.

## Slide 3
При переході двигуна в генераторний режим, тобто коли I змінює свій знак, то знак магнітного потоку серієсної обмотки Фс також змінюється і при деякому значенні I = Iгр результуючий потік стає рівним нулю, а машина виявляється повністю розмагніченою.
Величина Фрез залежить від того, узгоджено чи зустрічно включені обмотки збудження.
При зустрічному включенні обмоток ОЗс і ОЗш (рис. а) крива результуючого потоку буде мати вид, показаний на рис. б.
Варто врахо-вувати також і те, що магнітний потік двигуна залежить від реакції якоря.
Рушійний режим роботи двигунів постійного струму змішаного збудження
Зустрічне включення обмоток збудження ДСП ЗЗ: а) схема; б) графік результуючого магнітного потоку

## Slide 4
У двигунах змішаного збудження, що випускаються промисловістю для номінального режиму роботи співвідношення Фш/Фс ≈ 1,6÷2,6 (іноді Фш≈Фс), тобто значна частина магнітного потоку створюється шунтовою обмоткою збудження.
У зв'язку з цим вид кривої результуючого потоку певною мірою буде визначатися співвідношенням намагнічуючих сил обмоток збудження, тобто при різних співвідношеннях Фш/Фс універсальні характеристики ДПС ПЗ можуть виявитися непридатними.
Наявність двох обмоток збудження призводить до того, що електро-механічні і механічні характеристики займають проміжне положення між характеристиками ДПС НЗ і ДПС ПЗ.
Зокрема, ОЗш, що створює постійний магнітний потік Фш, забезпечує роботу двигуна навіть за відсутності струму якоря (тобто коли Фс = 0), іншими словами, для ДПС ЗЗ у звичайній схемі включення можливий режим ідеального холостого ходу.
Рушійний режим роботи двигунів постійного струму змішаного збудження
Тому швидкість ідеального холостого ходу визначається
величиною потоку паралельної обмотки збудження:
Швидкісні і механічні характеристики ДПС ЗЗ за своєю формою наближаються до відповідних характеристик ДПЗ НЗ

## Slide 5
ДПС ЗЗ звичайно виготовляються зі значним насиченням магнітної системи. Тому їх механічні характеристики, як і характеристики ДПС ПЗ , не можуть бути достатньо точно і просто виражені аналітично.
Загальний вид аналітичного виразу для швидкісної характеристики:
Механічна характеристика:
Реальні характеристики ДПС ЗЗ можна розрахувати і побудувати за допомогою наведених у каталогах універсальних кривих та , що відобража-ють механічні і швидкісні характеристики ДПС ЗЗ єдиної серії і наводяться у відносних одиницях (рис.).
Розрахунок природної характеристики двигунів постійного струму змішаного збудження
де Фс(I) - потік серієсної обмотки, що залежить від струму навантаження (струму якоря);
де Rозс - опір серієсної ОЗ.
Універсальні характеристики ДПС ЗЗ

## Slide 6
За універсальними кривими можна розрахувати природні електромеханічні і механічні характеристики ДПС ЗЗ, використавши методику розрахунку характеристик ДПС ПЗ .
- усі характеристики перетинаються в
одній точці, (точка ідеального холостого ходу), коли I = 0; Фс(I) = 0; Фш = Фшном;
Аналізуючи механічні характерис-тики ДПС ЗЗ, можна відзначити:
- при появі моменту на валу швидкість спочатку знижується різко, а потім, зі збільшенням моменту, зміна швидкості відбувається досить повільно.
Це пояснюється тим, що при малих значеннях моменту, коли машина не насичена, її потік зростає досить швидко за рахунок збільшення Фс(I) при збільшенні струму якоря.
При великих моментах, близьких і вищих від номінального, наступає насичення магнітної системи і потік Фс(I) майже не змінюється
Розрахунок природної характеристики двигунів постійного струму змішаного збудження
Механічні характеристики ДПС ЗЗ

## Slide 7
Зниження швидкості при цьому відбувається, в основному, за рахунок падіння напруги в колі якоря .
Механічна характеристика буде більш м’якою, коли вплив послідовної обмотки більший.
- жорсткість характеристик знижується зі збільшенням опору якірного кола;
- якщо для природної характеристики значення Мк.з. (Iк.з.) дуже великі, то за наявності Rдод в якірному колі значення Мк.з. (Iкз.) можуть бути зменшені до допустимих значень, що дозволяє за достатньо великого навантаження (Мс) перевести двигун в режим проти-вмикання.
- за перевантажувальною здатністю ДПС ЗЗ займають проміжне положення між ДПС незалежного і послідовного збудження.
Так, наприклад, для допустимого струму якоря Iдоп = (2-2,5)Iном найбільше значення моменту Мдоп буде:
для ДПС НЗ - Мдоп = (2-2,5)Мном;
для ДПС ПЗ - Мдоп = (2,4- 3,0)Мном;
для ДПС ЗЗ - Мдоп = (2,2-2,7)Мном.
Розрахунок природної характеристики двигунів постійного струму змішаного збудження

## Slide 8
ДПС ЗЗ може працювати в тих же гальмівних режимах, що й інші двигуни постійного струму.
Проте, гальмівні режими ДПС ЗЗ мають свою специфіку, зокрема, в режимі рекуперативного гальмування.
У режимі рекуперативного гальмува-ння, коли ω>ω0, тобто Ед>Uм струм якоря змінює свій напрямок, що призво-дить до розмагнічування двигуна, і результуючий потік машин визначається як Фш -Фс(Iя).
Гальмівні режими роботи двигунів постійного струму змішаного збудження
У цьому випадку швидкісні характе-ристики двигуна будуть розміщуватися в II-му квадранті.
Швидкісні характеристики є продовженням характеристик рушійного режиму в II квадранті, причому крутизна їх зростає. Коли швидкість прямує до нескінченності (ω →∞) характеристики асимптотично наближаються до граничного струму якоря, коли Фш-Фс(Iгр.)=0.
Режим рекуперативного гальмування
Швидкісні характеристики ДПС ЗЗ в режимі рекуперативного гальмування

## Slide 9
Розрахунок швидкісних характеристик у цьому режимі можна здійснити за формулою:
Механічна характеристика має екст-ремум. Спочатку, із ростом швидкості, наростання гальмівного струму вище, ніж зниження результуючого потоку, тому гальмівний момент збільшується.
При великих струмах машина практично цілком розмагнічується і гальмівний момент зменшується (рис.).
Значення максимального моменту в режимі рекуперативного гальмування відносно невелике (Мг.мах ≈ 0,2-0,7Мн) і має місце при швидкості ω>2ω0, причому для точок
Гальмівні режими роботи двигунів постійного струму змішаного збудження
Механічна характеристика ДПС ЗЗ у режимі рекуперативного гальмування
ω = ω0: I = 0; М = 0;
ω →∞ :I = I гр. ; Ф = 0; М = 0.

## Slide 10
Таким чином, механічна характеристика в режимі рекуперативного гальмування має нестійку ділянку.
Модуль жорсткості механічної характеристики в режимі рекуперативного гальмування невеликий.
Усунути нестійку зону роботи двигуна в генераторному режимі (а тим самим підвищити жорсткість характеристик і значення гальмівного моменту) можливо двома способами:
- реверсуванням (переключенням полярності) серієсної ОЗ при переході в режим РГ (характеристика 1).
- шунтуванням серієсної ОЗ при переході в режим РГ, коли двигун працює в генераторному режимі як ДПС НЗ із неповним потоком збудження (характеристика 2).
Гальмівні режими роботи двигунів постійного струму змішаного збудження
Характеристики ДПС ЗЗ в режимі рекуперативного гальмування при закорочуванні серієсної ОЗ

## Slide 11
Модуль жорсткості механічних характеристик для другого способу різко зросте за рахунок зменшення RΣ (оскільки Rоз = 0) і сталості результуючого потоку Ф.
При рекуперативному гальмуванні недоцільно вводити в коло Rдод, оскільки крім зниження енергетичних показників, швидкість для заданого навантаження стає ще вищою (ω > ω0 = (1,2 - 1,6) ωн).
Гальмування проти-вмиканням для ДПС ЗЗ здійснюється аналогічно, як і для ДПС ПЗ :
- для реактивного характеру моменту навантаження зміною полярності напруги на якорі і введенням у якірне коло додаткового опору Rдод з метою обмеження струму при переході в гальмівний режим;
- для активного характеру моменту навантаження введенням у якірне коло додаткового опору Rдод.
Гальмівні режими роботи двигунів постійного струму змішаного збудження
Гальмування проти-вмиканням

## Slide 12
Механічні характеристики в режимі проти-вмикання що отримані при реверсі напруги на якорі є продовженням характеристик рушійного режиму з III-го квадранту в ІI-й (рис. відрізок 1-2).
Характеристика в режимі проти-вмикання, для активного моменту навантаження, є продовженням характеристики рушійного режиму з І-го квадранту в ІV- й (відрізок 3-4).
Гальмування проти-вмиканням
Схема включення двигуна постій-ного струму змішаного збуджен-ня в режимі проти-вмикання
Механічні характеристики ДПС ЗЗ в режимі проти-вмикання

## Slide 13
В режимі динамічного гальмування із збереженням напрямку обертання виникають ті ж проблеми, що й у режимі рекуперативного гальмування, як-от: за рахунок зміни напрямку струму I серієсна обмотка буде розмагнічувати машину і тим самим зменшувати гальмівний ефект (рис. II квадрант).
Електродинамічне гальмування
Якщо ж динамічне гальмування здійс-
нюється при зміні напрямку обертання
(рис. IV квадрант), то, навпаки, буде мати
місце додаткове намагнічування і збільшення гальмівного ефекту.
Тому частіше застосовують простіший спосіб динамічного гальмування - із незалежним збудженням (серієсна обмотка збудження ОЗс при переводі в режим ДГ закорочується). Характеристики при цьому мають таку ж форму, як і характеристики ДПС НЗ у режимі ДГ .
Механічні характеристики ДПС ЗЗ в режимі динамічного гальмування
Розрахунок характеристик аналізованих режимів для ДПС ЗЗ може бути виконаний за допомогою методів, що застосовуються для ДПС ПЗ.

## Slide 14
Регулювання швидкості ДПС ЗЗ здійснюється:
- зміною опору в якірному колі;
- зміною струму збудження незалежної обмотки;
- зміною напруги на якорі;
- шунтуванням обмотки якоря при наявності послідовного опору Rдод.
Способи регулювання швидкості двигунів постійного струму змішаного збудження
Окрім того, для ДПС ЗЗ можна регулювати швидкість шляхом замикання на-коротко серієсної обмотки.
Цей прийом застосовується зазвичай, як додатковий, при регулюванні зміною опору якірного кола.
В цьому випадку, якщо необхідно отримати малі швидкості, вводять опори.
Якщо необхідно підвищити швидкість вище основної - замикають на-коротко ОЗс, що викликає зменшення магнітного потоку і двигун по суті працює з паралельним збудженням.
Оскільки зменшення магнітного потоку відбувається не миттєво (завдяки наявності короткозамкненого контуру), перехід на механічну характеристику, що відповідає закороченій ОЗС, відбувається поступово.

## Slide 15
Штучні характеристики для цього способу наведені на рис. де характеристики 1, 2, 2 відповідають роботі з різними Rдод; характеристика 4 - роботі з Rдод= 0, але при замиканні на-коротко ОЗс.
Штучні характеристики ДПС ЗЗ розраховуються за тією ж методикою, що і відповідні характеристики ДПС ПЗ.
Способи регулювання швидкості двигунів постійного струму змішаного збудження
Штучні характеристики ДПС ЗЗ