## Slide 1: План лекції:
1. Особливості кормоприготувальних машин та агрегатів;
2. Електропривод подрібнювачів кормів;
3. Приводні характеристики подрібнювачів кормів;
4. Автоматизація подрібнювачів кормів;
5. Електропривод вальцьових машин;
6. Електропривод машин для пресування кормів;
7. Електропривод змішувачів кормів;
8. Автоматизація змішувачів кормів;
9. Комплекти обладнання для приготування кормів.
ЛЕКЦІЯ 6 ЕЛЕКТРОПРИВОД І АВТОМАТИЗАЦІЯ КОРМОПРИГОТУВАЛЬНИХ МАШИН ТА АГРЕГАТІВ

## Slide 2: Література:
Електропривод: Навч. Пос. / О.ІО. Синявський, П.І. Савченко, В.В. Савченко, Ю.М. Лавріненко, В.В. Козирський, Ю.М. Хандола, І.П. Ільїчов; За ред. О.Ю. Синявського. - К.: Аграр Медіа Груп,2013.-586 с. С. 404-514.
Електропривод сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: Підручник / Є.Л. Жулай, Б.В. Зайцев, О.С. Марченко та ін.; Ред. Є.Л. Жулай. – К.: Вища освіта, 2001. – 288 c. С. 112-164.
Механізація та автоматизація у тваринництві і птахівництві: навч. посіб. для студ. вузів/за ред. О. С. Марченка. – К. : Урожай, 1995. – 414, [2] c. С.187-224.
Електропривод і застосування електроенергії у сільському господарстві / І.І. Мартиненко; В.Ф. Гончар; Л.П. Тищенко; І.І. Шарамок; за ред. І.І. Мартиненка; – 2-ге вид., перероб. і доп.. – К. : Урожай, 1993. – 304 c.: іл. С. 98-146.
Електрообладнання тваринницьких підприємств і автоматизація виробничих процесів у тваринництві/ В.Ф. Гончар; Л.П. Тищенко. – 2-ге вид., перероб. і доп.. – К.: Вища школа, 1988. – 287 c.: іл. С. 186-226.

## Slide 3
Особливості кормоприготувальних машин та агрегатів
Кормоприготування - найбільш енергоємний і трудомісткий процес на тваринницьких фермах.
Так, питомі витрати електроенер-гії на переробку 1 т кормів знаходяться в межах 1,2-2 кВт•год/т при змішуванні кормів, 5-22 кВт•год/т при подрібненні і 86-100 кВт•год/т при приготуванні трав’яного борошна.
Підготовка кормів до згодовування складається з таких операцій: очищення від бруду, металевих та інших механічних домішок, под-рібнення, термічної і хімічної обробки, пресування, приготування кормових сумішей.
Велика кількість типів і видів кормо-приготівних машин зумов-лює різноманітність їх привідних характеристик.
Проте залежно від типу робочого органу машини поділяють на кілька груп, в межах яких привідні характеристики дещо подібні.

## Slide 4
До першої групи відносять машини, що розділяють оброб­люва-ний матеріал на частини за:
принципом різання (ножові подрібнювані);
різання, перетирання і розбивання (ножові млини);
розбивання і перетирання (дезінтегратори і дисмембратори);
різання і роздавлювання (пастовиготовлювачі);
розбивання, перетирання та сколювання (роторні дробарки, дискові відцентрові млини, молоткові дробарки).
Умовно можна назвати ці машини подрібнювачами кормів.
До другої групи - машини, що працюють за принципом роздав-лювання та сколювання матеріалу між двома поверхнями (плющи-лки, вальцьові дробарки, зернові млини).
До третьої групи - машини з пресувальними робочими органами (гранулятори та брикетувальні машини).
До четвертої групи - змішувачі кормів.
Особливості кормоприготувальних машин та агрегатів
Кормо-приготувальні машини і агрегати приводяться в дію три-фазними асинх-ронними двигунами. Електродвигуни з робочими машинами з'єднуються між собою муфтами, плоско- та клино-пасовими передачами або за допомогою редукторів.

## Slide 5
Приводні характеристики та умови роботи кормо-приготівних машин мають такі особливості:
продуктивність і момент статичних опорів машин при збільшенні швидкості обертання їх приводних валів непрямолінійно зростають;
пуск машин, як правило, здійснюють без навантаження (вхолосту), моменти зрушення невеликі;
режим роботи тривалий, без регулювання швидкості руху вико-навчих органів машин, значні зниження швидкості при збільшенні навантаження недопустимі;
моменти інерції машин на холостому ході, а також зернодроба-рок, змішувачів сипких кормів постійні, а подрібнювачів грубих і соковитих кормів є випадковими функціями часу, оскільки залежать від маси корму, що рухається разом із їхніми виконавчими органами;
навантажувальні діаграми мають випадково-змінний характер;
машини працюють у запилених, особливо вогких приміщеннях та на відкритому повітрі.
Особливості кормоприготувальних машин та агрегатів

## Slide 6
Електропривод подрібнювачів кормів має ряд суттєвих особли-востей, які слід враховувати при його проектуванні та експлуатації.
2. Випадковий характер навантаження, широкі межі коливання споживаної потужності, викликані неоднорідністю оброблюваного продукту та ручним завантаженням.
Це утруднює роботу апаратів захисту.
1. Значні споживані потужності. Встановлена потужність електро-двигунів на дробарках сягає 132-160 кВт, пресів- грануляторів - 37-75 кВт, агрегату АВМ-5 - 726 кВт.
Електропривод подрібнювачів кормів
3. Необхідність безперервного або періодичного контролю стру-му навантаження двигуна.
Це дає можливість зменшити перевантаження і недовантаження, завдяки чому знижується питома витрата електроенергії.
З метою контролю струму в електроприводах подрібнювачів передбачають індикатори навантаження - спеціальні перевантажу-вальні амперметри з нерівномірною шкалою, проградуйованою в процентах від номінального струму.

## Slide 7
4. Великі моменти інерції робочих органів приводних машин і, як наслідок, великі коефіцієнти інерції системи.
Цим спричиняється значний час пуску електропривода і виникає загроза перегрівання двигуна.
Для зменшення часу пуску двигунів споживчу трансформаторну підстанцію встановлюють поблизу кормоцеху або кормо-приготувального агрегату та збільшують переріз проводів лінії живлення.
З метою зниження втрат енергії в двигуні під час пуску передбачають схему пуску з перемиканням обмоток статора із “зірки” на “трикутник”.
5. Порівняно малий момент зрушення робочих органів кормо-приготувальних машин (Мс <0,2Мсном).
6. Неможливість пуску з заповненою робочою камерою.
Тому алгоритмом керування повинно бути передбачено розван-таження робочої камери перед зупинкою машини, а також встанов-лення засувки на шляху перероблюваного продукту.
Електропривод подрібнювачів кормів

## Slide 8
При низьких швидкостях обертання продуктивність мала, а круп-ність подрібнення занадто велика.
Швидкість різання, що прямо-пропорційно залежить від швид-кості обертання робочого органу, є основним фактором, що впливає на продуктивність машини, якість одержуваного продукту та енерго-ємність процесу.
Занадто великі швидкості обертання робочого органу не дають пропорційного підвищення продуктивності, зате погіршується якість продукту: у соковитих кормах з’являється мезга, а у дерті збільшу-ється вміст неякісної пилової фракції та зростають енерговитрати.
Результати досліджень, проведених на молоткових дробарках, показують, що при збільшенні швидкості молотків про-дуктивність дробарки (1) пропорційно зростає з одночасним зменшенням крупності помелу (3) та енергоємності (2). Але при швидкостях більш ніж 55 м/с темпи зростання продуктивності сповіль-нюються, зате збільшується енерго-ємність процесу.
Приводні характеристики подрібнювачів кормів

## Slide 9
Подібні результати одержані і при дос-лідженні машин з ножовими та штифтови-ми подрібнювальними органами.
Збільшення витрат енергії не дає підви-щення якості подрібнення, бо деяке зниже-ння модуля помелу викликане не стільки за рахунок збільшення якісної фракції розмі-ром 0,2-1 мм, скільки за рахунок пиловид-ної фракції.
Експериментально доведено, що опти-
мальною швидкістю різан-ня ножовими ба
рабанами у подрібнювачах соковитих кор-
мів є швидкість 20-25 м/с, молотковими ро
торами у подрібнювачах сухих кормів (фуражне зерно, стеблові) - 70-80 м/с.
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
1 - вихід фракцій розміром більш ніж 1 мм; 2 - вихід фракцій розміром 0.2 - 1 мм; 3 - вихід пиловидної фракції розміром 0 - 0.2 мм
Таким чином, електропривод повинен забезпечувати стабільність швидкості обертання робочих органів навіть в умовах ручного завантаження, коли навантаження на валу двигуна змінюється у значних межах.

## Slide 10
Тому механічна характеристика на холостому ходу вентиляторна або близька до неї.
Тобто у рівнянні механічної характеристики показник степеня х = 1,6-2.
Але продуктивність машини, якість перероблюваного продукту і енергоємність процесу значною мірою залежать і від виду перероб-люваного продукту та його якісних характеристик (вологість, круп-ність тощо).
Зважаючи на це, при проектуванні електропривода слід передба-чати регулювання швидкості робочих органів залежно від вказаних факторів, особливо для універсальних подрібнювачів, наприклад КДУ-2, “Волгарь”, ДКМ-5 та їм подібних.
Робочі органи подрібнювачів кормів (ножовий барабан, молотко-вий ротор та ін.) при обертанні створюють досить потужний повітря-ний потік, на який витрачається до 40-60 % споживаної потужності.
Необхідну стабільність забезпечують асинхронні двигуни з нормальною механічною характеристикою.
Приводні характеристики подрібнювачів кормів

## Slide 11
При відомих розмірах молоткового ротора Мс в знаходять за формулою:
Момент статичних опорів на холостому ходу молоткових подріб-нювачів визначається з виразу:
Мс.х = Мс.в + Мс.т = (1,1 - 1,2)МС в,
де Мс в - момент статичного опору повітряного потоку;
Мс т - момент опорів тертя.
де Ал та Вл - коефіцієнти
відповідно лобового опору молотків та розпірних втулок.
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
За експериментальними даними Ал = 0,55-0,65; Вл = 0,15-0,2;
Fм - лобова площа молотків, м2;
Fвт - лобова площа втулок, м2; Rс - радіус барабана по центрах мас молотків, м;
Rп - радіус барабана по осях підвісу молотків, м;
ω - кутова швидкість ротора, рад/с;
γп - густина повітря, кг/м3.
аб - коефіцієнт, що враховує вплив довжини молотка на його лобовий опір. Він дорівнює

## Slide 12
Лобова площа молотків визначається за їх розмірами:
Коефіцієнт, що враховує вплив довжини
молотка на його лобовий опір дорівнює:
Лобова площа втулок становить:
Величини радіусів Rс і Rп можна визначити за конструктивними розміра-
ми барабана, причому:
де Lб - довжина барабана, м;
іп - кількість осей підвісу молотків; ΣLд - сумарна товщина дисків барабана, м; dвт - діаметр втулки, м.
Момент опорів тертя становить 10-15 % від вентиляційного моменту.
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
де ам та δ - відповідно довжина і товщина молотків, м; Z - кількість молотків на барабані.

## Slide 13
Подрібнювальні барабани і ме
ханізми подачі подрібнювачів
(КДУ-2, “Волгарь-5”, ИГК-ЗОБ,
РСС-6 та ін.) приводяться в дію
від одного двигуна, тому кінема-
тичні схеми цих машин досить
складні.
Моменти зрушення таких машин мо-жуть бути значно більшими за величину М0, а їх механічні характеристики на холостому ходу мають вигляд (див. рис.).
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
1 - корм; 2 - подавальний транспор-тер; 3 - натискний транспортер; 4 - заточувальний пристрій; 5 - різальний барабан; 6 - подрібнювальний барабан; 7 - електродвигун

## Slide 14
Завдяки чому момент зрушення подрібнювального барабана близький до значення М0.
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
Конструкцією машин пізніших розро-бок (ДБ-5, ДКМ-5, ИРТ-Ф-80, ИКБ-Ф-700, ИКМ-Ф- 10 та ін.) передбачено індивіду-альний привід кожного робочого органу.

## Slide 15
Режим роботи подрібнювачів три-валий, із змінним навантаженням.
Навантажувальні діаграми мають випадковий характер. Зміна наван-таження в часі залежить від ступеня однорідності та величини подачі пе-рероблюваного продукту на подріб-нювальний барабан.
У машин з ручним завантаженням навантажувальна діаграма має різко-змінний характер (рис.).
Різні коливання навантаження призводять до зміни швидкості обертання барабана, внаслідок чого знижується продуктивність, погіршується якість вихідного продукту (особливо у зернодробарок), збільшуються енерговитрати. Для вирівнювання навантаження на двигун використовують регулятори. Останні регулюють завантаження у функції струму, ковзання або моменту.
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
Навантажувальна діаграма привода молоткової дробарки при ручному заван­таженні

## Slide 16
де Спр - дослідний коефіцієнт, що
враховує вплив способу подрібне-
ння, змінні характеристики матеріалу (вологість, в’язкість тощо), конструктивні особливості машини;
СS - коефіцієнт, що характеризує роботу, затрачувану на створення нових поверхонь при подрібненні 1 кг матеріалу, кДж/кг;
Сv - коефіцієнт, що характеризує роботу пружних деформацій мате-ріалу при вибраному методі механічного навантаження, кДж/кг;
λ - ступінь подрібнення матеріалу.
Потужність, споживана подрібнювачами кормів, витрачається на подрібнення матеріалу Р1, привод механізму подачі Р2, холостий хід машини Рх і дорівнює: Рмаш = Р1 + Р2 + Рх.
Потужність подрібнення Р1, кВт, знаходять за виразом:
Р1 =QАпод,
де Q - продуктивність машини, кг/с.
Робота Апод, кДж/кг, яка затрачується на подрібнення матеріалу, визначається з основного закону подрібнення:
Приводні характеристики подрібнювачів кормів

## Slide 17
Дослідні значення коефіцієнтів Спр, СS і Сv, наведені у табл.
Ступінь подрібнення - це відношення середнього (еквівалентно-го) діаметра зерна до середнього розміру подрібнених частинок.
Подрібнені корми за розмірами частинок після помелу поділяють на три категорії:
крупний - 1,8 - 2,6;
середній 1 - 1,8;
дрібний 0,2 - 1,0 мм.
Які мають ступінь подрібнення 2,3 - 1,6; 4,2 - 2,3 і 2,1 - 4,2 мм відповідно.
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
Культура | Густина. кг/м | Еквівалентний діаметр De. м | Коефіцієнти |  | 
 |  |  | Спр | СS.кДж/кг | Сv. кДж/кг
Ячмінь | 1300 | 4,2 | 1,02 ± 0,3 | 8,5 | 7,5
Овес (без плівок) | 1350 | 3,7 | 5,0 ± 1,5 | 2,34 | 1,96
Жито | 1280 | 3,3 | 1,45 ± 0,35 | 8,4 | 6,4
Пшениця | 1360 | 3,8 | — | 4,6 | 8,15
Горох | 1360 | 6,3 | — | 10,7 | 3,66

## Slide 18
Величину Апод можна розрахувати за спрощеною формулою:
Значення коефіцієнтів Сv і СS для стеблових кормів, кДж/кг
Таким чином можна оцінювати ефективність способів (роздавлювання, різан-ня, розтирання, розбивання) і варіантів (одно- і двостадійне) подрібнення будь-яких матеріалів на машинах із різними робочими органами.
Значення коефіцієнтів С1 та С2, кДж/кг визначають за результатами виробничих випробувань подрібнювачів:
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
Корм | Сv | СS | Корм | Сv | СS
Сіно: люцернове конюшини різнотрав’я Солома: ячменю жита | 0,23 0,11 0,24 0,12 0,12 | 2.3 1,1 2.4 1,3 1,2 | Трава свіжоскошена: люцерни конюшини різнотрав’я | 0,2 0,1 0,19 | 2,0 1,1 1,9
Перероблюваний матеріал | Подрібнення різанням |  | Подрібнення у молотковому апараті | 
 | С1 | С2 | С1 | С2
Сіно: конюшини люпинове Зерно ячменю | 0,16 0,12 - | 0,99 0,97 - | 4.8- 7,4 6.8 - 10,9 10 - 13 | 0,73 - 0,85 0,56 - 0,70 6-9

## Slide 19
де q - питоме зусилля, кН/м (для соломи - 3,5 - 9;
трави - 3-6; листостеблової маси соняшника - 6-10);
ΔS - довжина активної частини леза ножа, м;
R6 – радіус барабана, м; п6 - частота обертання барабана, об/хв.
де q - питоме зусилля, достатнє для збудження про
цесу різання, для грубих кормів становить 14 - 20 кН/м, для зелених - приблизно на порядок нижче;
х - кут защемлення різального апарата (х = 20 - 50°);
а - висота горловини жи­вильника, м.
Потужність різання Рр, Вт, для соломосилосорізок з дисковим різальним апаратом визначається за формулою:
Рр =Fv6,
де F - зусилля різання, Н; vб - швидкість ножа барабана, м/с.
За відомими розмірами живильника і параметрами різального апарату зусилля різання знаходять так:
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
Для соломосилосорізок з подрібнювальними апаратами барабанного типу потужність різання Рр, кВт, можна знайти з виразу:

## Slide 20
Потужність подачі Р2 залежить від типу живильника та виду об-роблюваного матеріалу.
Експериментально встановлено, що потужність для привода живильників приблизно дорівнює 1/3 потужності різання.
У багатьох подрібнюваних машинах механізм подачі приводиться в дію від окремого двигуна, тому для них потужність Р2 = 0.
Потужність холостого ходу Рх, Вт, визначають із рівняння:
Рх = Мс.хωном
де Мс.х - момент холостого ходу, Н•м, при номінальній швидкості обертання ωном, рад/с.
Робота на подрібнення, визначена за наведеними формулами і залежить як від виду перероблюваного матеріалу, так і від його якісних характеристик (вологості, однорідності тощо) та стану робочих органів машини.
Останні коефіцієн­тами Спр, Сv і СS не враховуються.
Момент холостого ходу розраховують або вибирають із даних випробувань машин.
Приводні характеристики подрібнювачів кормів

## Slide 21
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
 | Електродвигун |  | Зведений момент інерції машини з двигуном, кг.м2 | Параметри механічної характеристики |  | 
Тип і марка машини | Тип | Номінальна потужність, кВт |  | Момент зру­шення, Н-м | Мінімальний момент, Н-м | Момент при номінальній частоті обер­тання, Н-м
Подрібнювач грубих кормів ИҐК-30Б-11 | АИР200І6У2 | 30 | 11,4 | 2,94 | 2,94 | 16,7
Подрібнювач со­ковитих кормів ИСК-5М | АИР13254У2 | 7,5 | 6,25 | 4,9 | 2,94 | 7,8
Подрібнювач ИКВ-Ф-5А | АИР18054У2 | 22 | 1,57 | 11,8 | 7,35 | 9,8
Дробарка КДУ-2,0-1 | 4АМР180М4У2 | 30 | 7,75 | 14,7 | 10,7 | 55
Дробарки ДБ-5, ДКМ-5 | 4АМ180М2У2 | 30 | 2,49 | 4,0 | - | 17
Дробарка-подріб- нювач ИРТ-Ф-80-1 | 4АМ250М6У2 | 55 | 18,7 | 33 | - | 283
Дробарка ДЗ-Т-1 | 4АМАТ-80/2 А | 1,1 | 0,11 | 0,285 | - | 1,21
Плющилка агре­гату ПЗ-З-ІІ (ва­лець) | АИР160М6У2 | 15 | 0,7 | 18 | - | 14

## Slide 22
З досвіду експлуатації різних кормо-приготувальних машин по переробці різноманітних кормів експериментально визначені питомі затрати енергії на подрібнення.
Користуючись цими даними, можна орієнтовно визначити спожи-вану потужність машини з подібними робочими органами за умовою: Р = Qq,
де Q - продуктивність машини, кг/с;
q - питомі затрати енергії, кДж/кг.
Питомі затрати енергії на подрібнення кормів машинами з різними подрібнювальними апаратами
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
Подрібнювач | Питома енерго­- ємність. кДж/кг | Подрібнювач | Питома енерго­- ємність. кДж/кг
Подрібнювачі коренебульбоплодів Коренерізка: дискова відцентрова Коренетерка Пастовиготовлювач Штифтовий Молотковий | 0,8 - 0,13 0,9 - 1,4 1,1 - 1,5 2,5- 3,3 3,6- 4,4 3,5 - 4,2 | Подрібнювані стеблових кормів Пастовиготовлювач Штифтовий подрібнювач Соломосилосорізка з ножовим різальним апа­ратом при подрібненні: соломи зеленої маси | 8-10 6-12 4,7 - 6,5 1,2 - 2,6

## Slide 23
При виборі двигуна за потужністю роблять так.
Спочатку за формулами або за аналогією з подібними машинами розраховують необхідну потужність, споживану машиною у найваж-чому з можливих експлуатаційних ре­жимів, і вибирають двигун за умовою:
Вибраний двигун встановлюють на машину і при номінальному її завантаженні самописним амперметром записують навантажуваль-ну діаграму І = f(t).
Приводні характеристики подрібнювачів кормів
де ηпер - ккд передачі.
За одержаною діаграмою визначають середнє Іср або еквівалент-не Іекв значення струму І і порівнюють з номіналь-
ним струмом вибраного двигуна за умовами:
Робочі органи подрібнювачів кормів мають досить знач­ний мо-мент інерції, внаслідок чого тривалість пуску машини досягає кіль-кох десятків секунд.
Для поліпшення умов пуску робочі органи комплектують електро-двигунами з підвищеним пусковим моментом.

## Slide 24
Керування електроприводами подрібнювачів виконується за різ-ними схемами: від найпростіших за допомогою ручних пускачів типу ПНВ або ПНВС, що використовуються у малопотужних машинах і призначених для домашнього господарства, до складних схем керування з автоматизацією завантаження двигуна.
Алгоритми керування передбачають автоматизацію та­ких процесів:
пуск електродвигуна;
контроль рівня продуктів у бункерах;
регулювання завантаження двигуна дробарки;
необхідні блокування - механічні та електричні;
надійний захист всіх елементів привода;
сигналізація про стан елементів привода.
Автоматизація подрібнювачів кормів
Автоматизація подрібнювана ИКФ-5-А “Волгарь”.
Робочі органи подрібнювача приводяться в дію від одного електродвигуна потужністю 22 кВт (див. рис.).

## Slide 25
Подріб-
нювач обла
днаний ав-
томатом ви
микання
Електродви
гуна при по
траплянні
металевих
предметів
у барабан
Вторинного
різання.
Автомат
спрацьовує при руйнуванні зрізної шпильки в його замку, внаслідок чого розмикається контакт кінцевого вимикача SQ3.
Схемою керування передбачено пряме вмикання електродвигуна М у в мережу пускачем КМ, захист електродвигуна від коротких за-микань і перевантажень автоматичним вимикачем QF, захист кіл керування від коротких замикань запобіжником FU.
Автоматизація подрібнювачів кормів
Схема керування подрібнювачем кормів “Волгарь-5”

## Slide 26
Повторне вмикання двигуна можливе після очищення апарата вто-ринного різання від сторонніх предметів, залишків корму і установки замка автомата в робоче положення.
Для запобігання пуску машини при відкритих кришках барабанів під ними вмонтовані кінцеві вимикачі SQ1 і SQ2.
Контроль за ступенем завантаження двигуна під час роботи подрібнювана здійснюється за показниками перевантажувального амперметра РА, увімкненого через трансформатор струму ТА.
Апарати керування і захисту двигуна змонтовані в ящику керування типу Я5103-3774ДУХЛ2.
Автоматизація дробарки ДБ-5.
Дробарка ДБ-5 призначена для подрібнення фуражного зерна вологістю до 17 %. Продуктивність дробарки при різній крупності помелу 1,8-6 т/год. У виконанні ДБ-5-1 машина складається з дро-барки, завантажувального і вивантажувального шнеків та шафи керування. Робочі органи приводяться в дію від чотирьох електродвигунів.
Автоматизація подрібнювачів кормів

## Slide 27
Зерно, яке підлягає подрібненню, подається з бурта завантажу-вальним шнеком 10 у зерновий бункер 9. Рівень зерна у бункері кон-тролюється двома магнітокерованими датчиками 11. З бункера че-рез щілину, створену засувкою 12 і похилою нижньою стінкою, зерно проходить через магнітний сепаратор 13, очищується від випадкових металічних предметів і потрапляє в подрібнювальну камеру 1.
Автоматизація подрібнювачів кормів

## Slide 28
У подрібнювальній камері 1 зерно подрібнюється молотковим ротором 2 і декою 15.
Подрібнена маса повітряним потоком, створюваним ротором, по кормо-проводу 5 транспортується до сепаратора 7 роздільної каме-ри 8. Дрібна фракція шнеками 3 і 4 вивантажується з дробарки.
Крупна фракція спрямовується на повторне подрібнення у дробильну камеру.
Ступінь помелу регулюється поворотом засувки 6 і зміною сепаратора 7.
Навантаження двигуна М2 дробарки регулюється поворотом засувки 15 вручну або електродвигуном М3.
Привод засувки складається з електродвигуна РД-09, зубчастої передачі, вала і електромагнітної муфти 16, яка з’єднує вал з електродвигуном.
При вимиканні електромагнітної муфти вал засувки роз’єднується з валом двигуна і під дією власної ваги засувка швидко перекриває доступ зерна в дробильну камеру.
Автоматизація подрібнювачів кормів

## Slide 29
Електрична схема керування електро-приводом дробарки передбачає нала-годжувальний (Н) і робочий (Р) режими роботи, які встанов-люються перемика-чами SА2 і SАЗ.
У режимі “Налад-ка” кожен механізм кнопками SВ1 - SВ6 вмикається і вими-кається незалежно від інших.
Автоматизація подрібнювачів кормів

## Slide 30
У режимі “Робота” після натискання кнопки SB2 послідовно запус-каються двигуни вивантажувального шнека М1 і дробарки М2.
Для зниження пускового струму електродвигун дробарки М2 за-пускається за схемою з перемиканням обмоток із “зірки” на “трикутник”.
Процес пуску контролюється реле часу КТ, яке через 10 с після запуску по схемі “зірка” подає команду на перемикання обмоток на “трикутник”.
При натисканні кнопки SВ4 вмикаються пускач КМ2 і двигун М2 при з’єднанні обмоток за схемою “зірка”.
Одночасно одержує живлення реле часу КТ.
Через 10 с реле часу контактом КТ.2 вимикає пускач КМ2, а кон-тактом КТ.З вмикає КМ3 і подає напругу на регулятор завантаження АРЗ та електромагнітну муфту YС.
Обмотки двигуна М2 перемикаються на “трикутник”.
Автоматизація подрібнювачів кормів
Електродвигун завантажувального шнека М3 запускається після натискання кнопки SВ6 при незаповненому бункері дробарки.

## Slide 31
Коли зерно в бункері досягне датчика верхнього рівня, замикаєть-ся контакт SL1 і шунтує коло керуючого електрода симістора VS.
Останній закривається і розриває коло живлення котушки пускача КМ4, завантажувальний шнек зупиняється.
Повторно шнек запускається після звільнення зерном датчиків рівня SL1 і SL2.
Для стабілізації струму, споживаного електродвигуном дробарки М2, передбачений автоматичний регулятор завантаження (АРЗ).
Керуючий сигнал на регулятор знімається з трансформатора струму ТА.
Залежно від завантаження двигуна М2 регулятор АРЗ подає команди на привід засувки М4, який, відкриваючи або закриваючи засувку, змінює подачу зерна у дробильну камеру.
Так підтримується номінальне завантаження двигуна М2.
Автоматизація подрібнювачів кормів
При стрибкоподібних перевантаженнях двигуна дробарки регу-лятор через реле КV2 вимикає муфту YС і засувка перекриває доступ зерна в дробильну камеру.

## Slide 32
Якщо зерно в дробильну камеру не надходить, засувка відкри-вається повністю, замикається контакт кінцевого вимикача SQ2 і вмикається сирена НА.
Регулятор АРЗ подає команди на вмикання двигуна М4 імпульса-ми з певною заданою шпаруватістю.
Якщо двигун недовантажений або перевантажений більше 15 % від номінального струму, паузи між імпульсами скорочуються у 5-15 разів, завдяки чому прискорюється відпрацювання сигналу неузгод-женості між опорним і контрольованим сигналами.
Автоматизація подрібнювачів кормів
Для перевірки роботи регулятора завантаження вимикач SАЗ встановлюють в положення “Регулятор”.
Схемою передбачено захист від коротких замикань: двигунів дро-барки - автоматичними вимикачами QF1 і QF2, схеми керування - запобіжником FU1.
Двигуни МІ і М3 шнеків від перевантажень захищені тепловими реле КК1 і КК2.
Контакт кінцевого вимикача SQ1 запобігає запуску двигуна М2 при відкритій кришці дробарки.

## Slide 33
Автоматизація подрібнювача ИКБ-Ф-700 (БЛОК-700).
Подрібнювач ИКБ-Ф-700 часто входить до складу потокової лінії для переробки грубих і стеблових кормів, у тому числі кукурудзи.
Потокова лінія складається з завантажувального і вивантажуваль-ного конвеєрів та подрібнювача з приводом від окремих двигунів.
Алгоритмом керування потоковою лінією передбачено:
передпускову сигналізацію;
послідовний пуск двигунів вивантажувального конвеєра М1, под-рібнювача М2 і завантажувального конвеєра М3. При цьому двигун М2 запускається за схемою з перемиканням обмоток із “зірки” на “трикутник”;
обмеження струму, споживаного двигуном подрібнювача, шляхом зупинки двигуна М3 завантажувального конвеєра;
захист від коротких замикань силових кіл і кіл керування автоматичними вимикачами QF1 - QF4;
захист двигуна дробарки від перевантажень тепловим реле КК1;
захист двигунів конвеєрів від перегрівання пристроями вмонтованого температурного захисту SK1 і SK2;
Автоматизація подрібнювачів кормів

## Slide 34
сигналізація про ступінь завантаження двигуна дробарки РА;
блокування, що запобігає вмиканню двигуна подрібню­вача при відкритих люках, за допомогою кінцевих вимика­чів - SQ3;
електричне блокування, що запобігає завалу продуктом машини, яка зупинилася внаслідок спрацювання захисного апарата;
сигналізацію про подачу напруги на кола керування та двигуни конвеєрів.
Автоматизація подрібнювачів кормів
1 - завантажуваль­ний транспортер; 2 – подріб-нювач; 3 - вивантажувальний транспортер
Електроприводи потоко-вої лінії можуть працювати в налагоджувальному і ро-бочому режимах. У режимі “Наладка” кожний меха-нізм вмикається і вимика-ється незалежно від інших кнопками керування SВ1 -SB8.

## Slide 35
В автоматичному режимі перемикач SА встановлюють у положен-ня “Робота” і натискують кнопку SВ2.
Перед запуском двигунів на 4 с вмикається передпускова сигна-лізація НА1, тривалість якої контролюється реле часу КТ1.
Після закінчення витримки часу реле КТ1 послідовно вмикаються двигуни МІ, М2, МЗ. Процес пуску двигуна М2 контролюється реле часу КТ2.
При перевантаженнях двигуна подрібнювана М2 спрацьовує реле струму КА1 і запускає реле часу КТ3, яке з витримкою часу 3-5 с роз-риває коло живлення котушки пускача КМ5, внаслідок чого зупиня-ється завантажувальний конвеєр.
Після зниження струму електродвигуна М2 контакт КА1 розмикається і подача матеріалу на подрібнення поновлюється.
Автоматизація подрібнювачів кормів

## Slide 36
Автоматизація дробарки-подрібнювача ИРТ-Ф-80-1. Дробарка-подрібнювач ИРТ-Ф-80-1 призначена для подрібнення грубих кор-мів. Корм, що підлягає подрібненню, грейферним навантажувачем подається в завантажувальний бункер. Останній, обертаючись, подає матеріал на ротор, який також обертається.
Під дією молот-
ків ротора і дек,
встановлених у кор-
пусі дробильної ка-
мери, маса подріб-
нюється і повітря по
током, створеним
ротором, через ви-
вантажувальний
при­стрій подається
у транспортні засо-
би. Бункер і ротор
приводяться в дію
від окремих елект
родвигунів.
Автоматизація подрібнювачів кормів

## Slide 37
Схемою керування машиною передбачено налагоджувальний і робочий режими. У налагоджувальному режимі натисканням кно-пок SВ1 - SB4 запускають і зупиняють двигуни М1 і М2 незалежно один від одного. При цьому двигун ротора М1 запускається з перемиканням обмоток із “зірки” на “трикутник”. Процес пуску контролюється реле часу КТ2. Кнопкою SВ6 вмикається сирена НА.
У режимі “Робота” після натискання кнопки SB1 послідовно без витримки часу спрацьовують реле часу КТ1, КТ2, КТ4 і КТЗ.
Через контакти реле КТ1 вмикається передпускова сигналізація НА і контактор КМ2. Витримка реле часу КТ1 триває 30 с, після чого останнє відпускає контакти, вимикає сирену НА, реле КТ2 і вмикає контактор КМ1. Двигун М1 вмикається при з’єднанні обмоток за схемою “зірка”. Через 20 с відпускає реле КТ2 і обмотки двигуна МІ перемикаються на “трикутник”.
Натисканням кнопки SВ4 вмикають контактор КМ4, який вмикає в мережу двигун бункера М2 і замикає коло електромагнітної муфти YС, після чого бункер починає обертатись.
Автоматизація подрібнювачів кормів

## Slide 38
Для зупинки машини спочатку вимикають двигун М2 привода бункера, потім - двигун М1.
Вимикання подрібнювача в аварійній ситуації здійснюється кноп-ками SВ7 або SВ8, одна з яких встановлена на дверях шафи керуван-ня, інша - на рамі машини.
Якщо двигун привода ротора М1 перевантажується, спрацьовує реле струму КА, яке вимикає реле часу КТЗ. Через 2 с реле КТЗ відпускає свої контакти і вимикає живлення електромагнітної муфти YС. Бункер зупиняється, подача продукту на ротор зменшується.
При зниженні струму до 67 А реле КА відпускає контакти і бункер знову починає обертатись. У тому випадку, коли перевантаження триває більше 20 с, реле КТ4 своїми контактами вимикає пускач KM4 і вмикає сирену НА, що свідчить про аварійну зупинку бункера. Для захисту від струмів короткого замикання передбачені автоматичні вимикачі QF1 і QF2 та запобіжник FU1, від струмів перевантаження двигунів - теплові реле КК1 і КК2. Кінцевий вимикач QS запобігає вмиканню двигуна ротора при відкритій кришці дробильної камери.
Автоматизація подрібнювачів кормів

## Slide 39
Вальцьові машини використовуються в агрегатах для переробки зерна фуражних і продовольчих культур (вівса, кукурудзи, гороху, ячменю, пшениці та ін.).
Робочими органами вальцьових машин є два циліндричних валь-ці однакового діаметра, що обертаються у протилежних напрямках назустріч один одному з різними або однаковими коловими швидкостями.
Поверхні вальців бувають гладенькими або рифленими.
Гладенькі вальці, що обертаються з однаковою швидкістю, діють на зерно за принципом чистого стискання. Такі вальці використову-ють у плющилках для виготовлення пластівців із свіжозібраного зер-на підвищеної вологості або сухого зерна, підданого волого-тепловій обробці.
Електропривод вальцьових машин
Вальці з нарізними або гладенькими поверхнями, що обертають-ся з різними швидкостями, піддають зерно дії складної деформації - стиску і зсуву. Продукти подрібнення характеризуються високою рівномірністю з мінімальною кількістю пилової фракції. Такі вальці використовують у дробарках і вальцьових млинах.

## Slide 40
Конструктивно вальцьові машини розрізняють: за кількістю пар вальців - з однією або двома парами; за характерними розмірами - діаметром і довжиною вальців.
Продуктивність однією пари вальців Q, кг/с, визначається за пропускною здатністю робочого зазору:
Q = ΔLv3γε,
де Δ - робочий зазор між вальцями, м; L - довжина валь­ців, м;
v3 - середня швидкість зерна в зоні подрібнення, м/с;
γ - об’ємна маса продукту, кг/м3; ε - коефіцієнт, що враховує ступінь заповнення зерном робочого зазору, а також можливе ковзання продукту. При переробці фуражного зерна ε = 0,1 - 0,3.
Електропривод вальцьових машин
Середня швидкість зерна v3 визначається з виразу:
де vш, vт - колові швидкості обертання відповідно швидко- і тихохідного вальців, м/с.
Продуктивність машини лінійно залежить від швидкості обертан-ня вальців. Але при значному збільшенні швидкості погіршується затягування зерна між вальці і продуктивність зменшується.

## Slide 41
Встановлено, що оптимальна швидкість робочої поверхні швид-кохідного вальця 5-10 м/с, а тихохідного - 2-7 м/с.
Крупність подрібнення вальцьових дробарок залежить від дифе-ренціала швидкості К (К = vш / vт), робочого зазору між вальцями Δ та діаметра вальців.
Електропривод вальцьових машин
Привод кожного вальця у більшості випадків здійснюється індиві-дуально від електродвигуна через клинопасову передачу. У валь-цьових млинах швидкохідний валець приводиться в дію від електро-двигуна через клинопасову передачу, а тихохідний - від швидкохід-ного вальця через пару косозубих шестерень.
Приведений до валу електродвигуна момент інерції вальця наближено визначається з виразу:
Jзв = (1,1-1,2). Jв/і2,
де Jв - момент інерції вальця, кг/м ; і - передаточне число.
Коефіцієнт (1,1 - 1,2) враховує момент інерції елементів передачі.

## Slide 42
Валець має форму порожнистого циліндра, його момент інерції можна знайти за
формулою:
Алгоритмом керування вальцьо
вими машинами передбачають запуск вальців без навантаження, а після їх розгону до усталеної швидкості - подачу зерна.
Момент статичних опорів вальців, що обертаються вхолосту, зумовлюється в основному силами тертя, практично не залежить від швидкості обертання і знаходиться в межах 4-7 % від моменту при номінальному завантаженні.
де γ - густина ста
лі, кг/м3; d1 – зов-
нішній діаметр вальця, м; d2 – внут-рішній діаметр вальця, м; d3 – діа-метр вала, м; L1 - довжина вальця, м; L2 - товщина маточини, м;
L3 - довжина вала, м.
Електропривод вальцьових машин

## Slide 43
При відомій продуктивності пари вальців Q, т/год, потужність Р, кВт, необхідну для привода одного вальця, можна знайти також через питому енергоємність процесу q, кВт•год/т: Р = Qq.
Режим роботи електроприводів вальців тривалий зі змінним навантаженням. Навантажувальна діаграма Р = f(t) має випадковий характер. Причому через неоднорідність подрібнюваного матеріалу та нерівномірність подачі можливі значні коливання навантаження, в тому числі і перевантаження.
Середня потужність, споживана одним вальцем на переробку матеріалу, орієнтовно визначається залежно від дов­жини вальця:
Р = р'L1,
де р' - питома потужність, віднесена до одиниці довжини вальця, кВт/м, (р1 = 15-24 кВт/м); L1 - довжина вальця, м.
Електропривод вальцьових машин
Експериментально визначено, що для плющилок q- 3-5 кВт•год/т, дробарок і млинів - 6-7 кВт•год/т. Енергоємність процесу досить висока, причому при спрацюванні рифлів по висоті продуктивність машини знижується, внаслідок чого питома енергоємність зростає.

## Slide 44
На сільськогосподарських підприємствах широко використовують кормоприготувальні агрегати для плющення зерна типів ПЗ-З, ПЗ-З-ІІ, ПЗ-8; у млинах та комбікормових заводах - вальцьові станки типів ЗМ, ЗС, ВМП. Для підсобних господарств розроблені плющилки зерна ПЗ-Т-0,1-1, ПЗ-Т-0,1-2.
Автоматизація агрегату ПЗ-З-ІІ. Агрегат ПЗ-З-ІІ призначений для приготування пластівців з вологого консервованого або свіжообмо-лоченого зерна фуражних культур. Вологість зерна 18-35 %.
Агрегат складається з гвинтового завантажувального конвеєра, що приводиться в дію електродвигуном М1 через клинопасову пе-редачу; двовальцьової плющилки з індивідуальним приводом валь-ців від електродвигунів М2 і М3; скребкового вивантажувального конвеєра з приводом від мотор-редуктора М4.
Зерно із завальної ями гвинтовим транспортером подається в наг-ромаджувальний бункер. Продуктивність конвеєра регулюється зас-лінкою. Потік зерна з бункера, сформований спеціальним розсіка-чем, рівномірно подається на плющильні вальці, які перетворюють його на пластівці і через перехідник направляють на вивантажувальний конвеєр.
Електропривод вальцьових машин

## Slide 45
Схемою автоматизації агрегату передбачено послідовне пряме вмикання електродвигунів у напрямку від кінця потокової лінії до початку та вимикання їх у зворотному напрямку при зупинці потоко-вої лінії; блокування, що запобігає увімкненню двигунів привода вальців при відкритих люках плющилок; захист від коротких замикань і перевантажень; світлову сигналізацію
Системою керування передбачено два режими: ручне керування в режимі налагодження (положення “Н” перемикача S2) та автома-тичне (положення перемикача “Р”). У режимі налагодження елект-родвигуни агрегату можна запустити і зупинити в будь-якій послі-довності натисканням на кнопки SВ1 - SВ6.
Для запуску агрегату в робочому режимі при увімкнених автома-тичних вимикачах QF1 – QF4 і закритих люках плющилки (замкнені контакти SQ1 - SQ3 натискують на кнопку SBЗ.
Електропривод вальцьових машин
Спрацьовують магнітні пускачі КМ1 і КМ2, які вмикають у мережу електродвигун М1 привода вивантажувального конвеєра і М2 – пер-шого вальця плющилки.

## Slide 46
Одночасно запускається реле часу КТ2, яке через 8-10 с подає команду на вмикання пускачів КМ3 і КМА. Запускаються послідовно двигуни другого вальця М3 і завантажувального конвеєра М4.
Про роботу двигунів М1, М3 і М4 сигналізують лампи НL2 – НL4. Електродвигуни привода вальців працюють у важкому режимі з можливими перевантаженнями, тому в щит керування вмонтовані перевантажувальні амперметри РА1 і РА2, за показниками яких оператор регулює подачу зерна на вальці.
Для зупинки агрегату натискують на кнопку SВ4, яка вмикає проміжне реле К1.
Розмикаючий контакт К1 вимикає пускач КМ4, і завантажувальний транспортер зупиняється.
Замикаючий контакт К1 вмикає реле часу КТ1, яке з витримкою 60-90 с шунтує котушку КМ1, після чого контактори КМ1 і КМ2 вимикають двигуни М1 і М2.
Тривалість витримки підбирається такою, щоб все зерно з бункера було перероблене і вивантажене з агрегату.
Електропривод вальцьових машин

## Slide 47
Реле часу КТ2 забезпечує витримку часу для розгону двигуна М2 до усталеної швидкості.
Для аварійного вимикання двигунів передбачена кнопка SВ1.
Захист силових кіл від коротких замикань здійснюють автоматич-ні вимикачі QF1-QF4, кіл керування - запобіжник FU.
Двигуни привода конвеєрів М1 і М4 від невеликих тривалих перевантажень захищені тепловими реле КК1 і КК2.
У схему керування введені допоміжні замикаючі контакти автоматичних вимикачів QF1-QF3.
При спрацюванні вимикача QF1 зупиняються всі двигуни, при спрацюванні QF2 і QFЗ - валки і завантажувальний конвеєр, що запобігає завалу машин у потоковій лінії.
Електропривод вальцьових машин

## Slide 48
Найпоширенішими стаціонарними установками для пресування кормів є комплекти обладнання для гранулювання і брикетування кормів.
Гранули - це сипкі кормові компоненти (найчастіше - трав’янисте борошно), спресовані до густини 800 - 1300 кг/м3, діаметром (тов-щиною) до 25 мм. Брикети — це спресовані до густини 500 - 900 кг/м3 кормові суміші із включенням грубих кормів, трав’яна або солом’яна січка. Розміри брикетів більше 25 мм.
Електропривод машин для пресування кормів
Головною машиною в комплекті обладнання для гранулювання і брикетування є брикетний прес або гранулятор. За принципом дії вони бувають вальцьові, шнекові, плунжерні та матричні.
Найрозповсюдженішими є матричні робочі органи, які склада-ються з матриці з пресувальними каналами і пресувальних вальців.
Крім пресувальних машин, до складу комплектів обладнання для гранулювання і брикетування кормів входять ряд інших механізмів - дозатори, змішувачі, вентилятори, конвеєри.

## Slide 49
Процес ущільнення в такому робочому органі відбувається так.
У робочу зону, створену внутрішньою поверхнею матриці 2 і зов-нішньою поверхнею вальця 5, подається матеріал 1, який спочатку стискується, а потім вдавлюється в
канали 4.
При їх заповненні опір просува
нню матеріалу зростає, у зв’язку з
чим тиск пресування збільшується
і досягає максимального значення
при повністю заповнених каналах.
Коли тиск пресування дорівню-
ватиме силі тертя спресованого матеріалу об стінки каналів, він виштовхується. При зустрічі з ножем 3 пресований матеріал розді-ляється на окремі гранули або брикети.
Електропривод машин для пресування кормів
Привод матриці 4 здійснюється від асинхрон
ного електродвигуна 1 через еластичну муфту 2
та двоступінчастий циліндричний редуктор 3.

## Slide 50
Технологія пресування вимагає, щоб спресовані корми знаходи-лись в каналі матриці протягом 20-40 с. За цей час у спресованому матеріалі в основному завершується релаксація внутрішніх напруг, внаслідок чого щільність і міцність гранул або брикетів залишаються високими. Таким чином, максимальна частота обертання матриці обмежується міцністю гранул, що виходять з її каналів.
Мінімальна частота обертання повинна забезпечувати найкра-щий захват матеріалу і безперебійне надходження його до вальців, особливо при вертикальних матрицях.
Звідси виходить, що електропривод повинен забезпечувати ста-більну швидкість обертання матриці навіть при зміні подачі вихід-ного матеріалу та його технологічних характеристик.
Таким вимогам задовольняють асинхронні електродвигуни, в яких механічна характеристика в робочій частині досить жорстка.
Електропривод машин для пресування кормів
Для запобігання поломки деталей преси запускають при очище-них від залишків корму камерах, тобто вхолосту, при цьому основними опорами є сили тертя.

## Slide 51
Механічна характеристика має вигляд, на-ведений на рис. Момент зрушення не пере-вищує номінального моменту машини.
Частота обертання робочих органів преса невисока, тому зведений до валу електро-двигуна момент інерції системи визначається в основному моментом інерції його ротора.
Цим пояснюється те, що час запуску електродвигуна триває кілька секунд, а ступінь його нагрівання під час пуску невисокий.
Але оскільки двигуни привода пресів мають велику потужність, то для обмеження пускових струмів їх часто запускають з перемикан-ням обмоток із “зірки” на “трикутник”.
Режим роботи двигунів тривалий, зі змінним навантаженням. Зусилля, які виникають у пресувальних органах, зумовлюються бага-тьма факторами, що можуть змінювати свій вплив протягом роботи машини (кількість і склад вихідного матеріалу, його вологість, температура матриці та вальців тощо). Тому навантаження на валу двигуна коливається в значних межах, включаючи і перевантаження.
Електропривод машин для пресування кормів

## Slide 52
де d0 - діаметр гранули, м; l - довжина гра-
нули, м; γ - об’ємна маса гранул, кг/м3;
k - кількість пресувальних вальців; z - кількість отворів у матриці;
п - частота обертання матриці, об/с;
β0 - коефіцієнт буксування вальця (β0 = 0,80 - 0,95);
kв - коефіцієнт використання площі “живого” перерізу матриці (kв = 0,6 - 0,9).
З метою захисту електродвигуна від перегрівання схемою керува-ння передбачають захисні апарати та амперметр для візуального контролю завантаження. За його показниками оператор регулює подачу матеріалу на пресування.
Крім того, у конструкції привода преса передбачена зрізна шпиль-ка. При різких перевантаженнях преса остання зрізується, внаслідок чого розмикається контакт кінцевого вимикача, який подає команду на зупинку агрегату.
Продуктивність преса з кільцевою матрицею, яка обертається, визначається за виразом:
Електропривод машин для пресування кормів

## Slide 53
Питома енергоємність процесу залежить від виду та складу пре-сованих кормів, розміру гранул та брикетів і за експериментальни-ми даними знаходиться в межах, кДж/кг:
при гранулюванні трав’яного борошна - 130-200;
при гранулюванні комбікормів - 45 - 60;
при брикетуванні кормових сумішей - 115 - 160.
Потужність привода пресів можна визначити за методиками, на-веденими у спеціальній літературі. Наближено потужність визначають через питому енергоємність процесу:
Р = Qq,
де Q - продуктивність машини, кг/с.
Електропривод машин для пресування кормів

## Slide 54
Змішування компонентів корму є завершальною операцією при-готування кормових сумішей. Для цього використовують змішувачі порційної або неперервної дії.
У подрібнювачах-змішувачах процес змішування суміщений з подрібненням одного або кількох компонентів.
За призначенням установки поділяють на змішувачі сухих сипких (комбікормів), розсипних вологих та рідких кормів.
За конструкцією робочих органів - на шнекові, лопатеві, бараба-нні, вібраційні, комбіновані.
Для змішування рідких кормів застосовують циркуляційні, пневматичні та механічні пристрої.
Електропривод змішувачів кормів
За організацією робочого процесу змішувачі поділяють на дві групи: з обертовою та нерухомою камерами.
До першої групи відносять барабанні горизонтальні, вертикальні та похилі змішувачі різного конструктивного виконання.
До другої групи належать мішальні змішувачі.

## Slide 55
Для сипких кормів застосовують шнекові, лопатеві та стрічкові мі-шалки; для розсипних вологих (стеблових) - шнекові і лопатеві; для рідких - турбінні пропелерні і лопатеві.
Процес змішування кормових матеріалів через специфічні особ-ливості компонентів є складним і маловивченим.
Пропоновані режими змішування кормів в основному базуються на експериментальних даних, одержаних на конкретних змішуваль-них установках у певних умовах.
Переміщення компонентів кормів всередині змішувальної міст-кості у більшості типів змішувачів пов’язане з використанням сил тертя між робочим органом і змішуваним матеріалом.
Продуктивність таких установок прямо пропорційна швидкості руху робочого органу до того моменту, коли сили тертя робочого органу не зрівняються з силами тертя між компонентами корму.
Електропривод змішувачів кормів
Після цього продуктивність починає зменшуватися, а енергоєм-ність процесу зростає. Тому залежно від в’язкості перемішуваної маси рекомендована певна швидкість робочого органу.

## Slide 56
Так, колова швидкість на кінці лопатевої мішалки становить, м/с: 3-2, 2,5 - 1,5 та 1,5 - 1,0 при в’язкості перемішуваної маси відповідно 0,001-40; 40-80 та 80-150 Па•с.
Швидкість руху робочого органу та-кож суттєво впливає і на якість кормосу-мішей, основним показником яких є нерівномірність змішування.
Аналіз графіків показує, що для досяг
нення необхідної якості змішування при
зміні складу компонентів кормів та про-
дуктивності машини необхідне регулювання швидкості обертання робочих органів.
Електропривод змішувачів кормів
Продуктивність змішувачів порційної дії Q, кг/с,
визначається за виразом:
де V - об’єм камери змішування, м3;
β - коефіцієнт заповнення, що приймається β ≤ 0,75;
Тц - тривалість циклу змішування, с.

## Slide 57
де т1, т2, ..., тп - маса складо-
вих компонентів кормосуміші, кг;
γ1, γ2 * γп - насипні маси відповідних компонентів, кг/м3.
Насипну масу сумішей, що готуються, γсм, кг/м3, розраховують за формулою:
Тривалість циклу порційних змішувачів поділяється на три скла-дових: час завантаження компонентів tзaв, змішування tзм та виванта-ження готової суміші tвив: tц = tзaв + tзм + tвив
Електропривод змішувачів кормів
Час завантаження і вивантаження визначається продуктивністю завантажувальних і вивантажувальних конвеєрів (для рідких компо-нентів - пропускною здатністю трубопроводів та насосів).
Час змішування залежить від виду кормосуміші і рекомендується:
для кормосуміші, компоненти якої легко розподіляються (сухі сипкі) - 2-4 хв;
при середній складності змішування - 5 - 7 хв;
для сумішей, у складі яких є липкі, грубостеблі компоненти тощо, і які важко піддаються перерозподілу - 8 - 12 хв і вище.

## Slide 58
де Fп - площа поперечного перерізу змішувача,
м2; β - коефіцієнт заповнення робочого об’єму,
β = 0,2 - 0,4;
v0 - швидкість осьового переміщення потоку корму, м/с.
v0 = Lзмtзм,
де L3M - довжина зони змішування, м; t3M - час змішування, с.
Для різних кормосумішей і типів установок v0 = 0,005 - 0,025 м/с.
Продуктивність змішувачів неперервної дії становить:
Швидкість обертання робочих органів змішувачів не перевищує кількох десятків обертів за хвилину.
Для їх привода використовують тихохідні електродвигуни та різні передачі: клинопасові, ланцюгові, циліндричні та черв’ячні редукто-ри, мотор-редуктори.
Через низьку швидкість робочих органів зведений до валу елект-родвигуна момент інерції системи “електродвигун - робоча маши-на” визначається в основному моментом інерції ротора двигуна.
Ця обставина позитивно впливає на зменшення часу перехідних процесів у системі та нагрівання двигуна при пуску.
Електропривод змішувачів кормів

## Slide 59
Момент статичних опорів при запус-ку змішувачів без навантаження зумов-люється силами тертя в підшипниках та передачах.
Оскільки коефіцієнт тертя спокою більший за коефіцієнт тертя руху, то мо-мент зрушення мішалок дещо вищий за момент при русі і механічна характе-ристика має вигляд (крива 1), на рис.
У більшості випадків змішувачі, особ-
ливо порційні, запускаються під наванта
женням. Наприклад, згідно з технологіч
ною картою, мішалки змішувача С-12
треба пускати після заванта-ження корпуса на 1/3 його місткості.
У цьому разі характер зміни моменту на валу інший (крива 2).
Електропривод змішувачів кормів
Технологією приготування вологих сумішей із запарюванням у змішувачах типу СКО-Ф передбачається запуск мішалки після зали-вання в корпус визначеної кількості води.

## Slide 60
У такому випадку механічна характеристика (крива 3) мішалки має вентиляторний характер.
Таким чином, вигляд механічної характеристики змішувачів при їх нормальному запуску залежить від організації технологічного про-цесу машини.
Проте при розрахунку електроприводів змішувачів кормів слід передбачати і зупинку робочих органів машини з повністю заповне-ною місткістю, наприклад при спрацюванні апарата захисту.
При цьому момент зрушення мішалок набагато перевищує мо-мент статичних опорів при номінальній частоті обертання (крива 4).
Конкретні залежності визначаються аналітично або експеримен-тально на конкретних машинах при певних видах кормосумішей.
Режим роботи електроприводів змішувачів неперервної дії трива-лий зі змінним навантаженням.
Величина навантаження залежить від величини подачі компонен-тів у змішувач та їх якісних характеристик (вологості, крупності, однорідності тощо).
Електропривод змішувачів кормів

## Slide 61
При нерегульованій подачі коливання навантаження можуть бу-ти значними. Для вирівнювання навантаження використовують ре-гулятори, що змінюють подачу продукту у функції струму двигуна.
Характер навантажувальних діа
грам порційних змішувачів зале-
жить від організації технологічного
процесу машини та її кінематичної
схеми. Навантажувальна діаграма
запарника-змішувача ЗС-6 склада-
ється з п’яти характерних періодів:
І — пуск і робота мішалки без на-
вантаження; II - завантаження компонентів корму в корпус; III – змі-шування і запарювання кормів; IV - вивантаження кормосуміші; V - робота мішалки вхолосту.
Електропривод змішувачів кормів

## Slide 62
Дещо відмінна навантажуваль
на діаграма змішувача С-12. Згідно
з технологічною картою спочатку в
корпус машини завантажується
корм на 1/3 його місткості, потім
вмикається привід мішалок і про-
довжується завантаження (період
І). Період перемішування II - без за
парювання триває 10-15 хв, із запа
рюванням - 1-3 год, після чого вмикається вивантажувальний шнек і починається період III - вивантаження корму.
Через деякий час після спорожнення змішувача (період IV) привід мішалок вимикають.
Тривалість періодів завантаження і вивантаження визначається продуктивністю відповідних конвеєрів та величиною порції оброблюваного корму.
Електропривод змішувачів кормів

## Slide 63
де Fp - зусилля на лопаті, що надає
частинкам корму обертового руху, Н; F0 - зусилля на лопаті, під дією якого частинки корму переміщуються в осьовому напрямку, Н;
vр, v0 - відповідно колова та осьова швидкості переміщення маси корму, м/с; zл - кількість лопатей, одночасно занурюваних у корм.
Методики розрахунку потужності, споживаної змішувачами, різноманітні, залежно від типу робочого органу.
Електропривод змішувачів кормів
Потужність Р, кВт, необхідну для привода стрічкового (гвинтово-го) змішувача, визначають за виразом:
Р = QL(kcosа + sinа)10-3,
де Q - продуктивність змішувача, кг/с; L - активна довжина мішалки, м; а - кут нахилу валу мішалки до горизонту, град; k - зведений кое-фіцієнт опору руху кормів по кожуху змішувача (для зерна і комбі-кормів - 1,2; сирого солоду - 1,5; солі - 2,5; коренеплодів, подрібне-них на скибки, шматків м’яса - 8 - 10).
Потужність Рл, кВт, споживана лопатевою мішалкою, визначаєть-ся за формулою:

## Slide 64
де γ - об’ємна маса корму, кг/м3;
hср - середня глибина, що дорівнює
половині найбільшої глибини занурен
ня лопаті, м;
Sл - проекція площі лопаті, зануреної в ма-
теріал, на напрямок обертання, м2;
φ - кут внутрішнього тертя, град
Зусилля Fp і F0 знаходять шляхом розкладу нормальної складо-вої сил опору Fn на колову та осьову:
Fp = Fn (cos а +f sin а);
FQ = Fn (sin а +f cos а),
де а - кут нахилу лопаті до осі обертання валу мішалки, град.
Електропривод змішувачів кормів
Величина нормальної складової сил опору Fn визначається так:
Значення колової швидкості можна знайти за виразом: vр = ωrср,
де ω - кутова швидкість мішалки, рад/с; rср - середній радіус мішалки, м.

## Slide 65
Для порційних змішувачів qe = 1,0-1,2 кВт тод/т, для змішувачів неперервної дії qe = 0,5-0,8 кВт -год/т.
Осьова швидкість дорівнює:
vQ = vр cosa sinа.
Електропривод змішувачів кормів
Потужність привода змішувачів порційної та неперервної дії можна також наближено визначити за формулою:
P = Qqe,
де qe - питома енергоємність процесу, кВт•год/т,
Q - продуктивність змішувача, т/год.

## Slide 66: Шнековий вібропланетарний змішувач розроблений у ВНАУ та захищений патентом на винахід

## Slide 67
Система керування виконує такі функції:
пряме вмикання електродвигунів у мережу;
вмикання двигуна завантажувального конвеєра М2 після запуску двигуна мішалки М1 та автоматичне його вимикання при запов-ненні місткості кормами;
У більшості випадків змішувачі кормів входять до складу потоко-вих ліній приготування кормосумішей. При цьому схеми їх автоматизації розробляють з дотриманням вимог до схем керування потоковими лініями.
У випадку автономної роботи змішувача схемами керування пе-редбачають нереверсивне або реверсивне керування двигунами, необхідні механічні та електричні блокування й захист від коротких замикань і перевантажень.
Автоматизація змішувачів кормів
Автоматизація змішувача СКО-Ф-3. До складу комплекту обладна-ння СКО-Ф-3 входять змішувач, завантажувальний і вивантажуваль-ний конвеєри.
Робочі органи змішувача - мішалка, засувка та вивантажувальний шнек - приводяться в дію від окремих електродвигунів.

## Slide 68
автоматичне вимикання двигуна М4 при досягненні засувкою кінцевих положень;
блокування, що запобігає відкриванню засувки при вимкненому вивантажувальному конвеєрі;
автоматичний запуск двигуна вивантажувального шнека М5 після повного відкривання засувки;
автоматичне вимикання двигуна мішалки після закінчення заданої витримки часу з сигналізацією;
блокування, що запобігає вмиканню двигуна мішалки при відкритій кришці оглядового люка;
захист від коротких замикань і перевантажень;
захист двигунів мішалки і конвеєрів від перегрівання.
Автоматизація змішувачів кормів
Схема керування працює так. При замкнених автоматичних вими-качах QF1 - QF4 вмикають пакетний вимикач QS, після чого загоря-ється сигнальна лампа HL. Якщо кришка оглядового люка закрита (замкнений SQ1) і не перегріті двигуни Ml - МЗ, замикається вихідний контакт пристрою температурного захисту ВК.

## Slide 69
Для запуску двигуна мішалки М1 натискують на кнопку SB2. Після спрацювання пускача KM1 кнопкою SB4 запускають двигун заванта-жувального конвеєра М2.
Автоматизація змішувачів кормів
При досягненні заданого рівня корму в корпусі змішувача розми-кається контакт кінцевого вимикача SQ4 і завантажувальний конвеєр зупиняється.
Після закінчення визначеного часу змішування двигун мішалки зупиняється натисканням кнопки SB1.
Для автоматичного вимикання двигуна М1 мішалки після закінче-ння заданої витримки часу передбачені реле часу КТ1 і КТ2 з регу-льованими витримками 1-10 год і 0,1-1 год відповідно, що вмикаються перемикачем SA2.
Для вивантаження кормосуміші з корпуса кнопкою SB6 вмикають двигун вивантажувального конвеєра МЗ, при цьому замикається контакт KM3 у колі котушки KM4.1.
Кнопкою SB8 вмикають двигун М4, який відкриває засувку змішувача.

## Slide 70
Коли засувка відкривається повністю, кінцевий вимикач SQ2 пере-микає контакти, внаслідок чого вимикається двигун привода засувки М4 і вмикається двигун вивантажувального шнека М5.
Автоматизація змішувачів кормів
Після вивантаження корму кнопкою SB5 вимикають двигун виван-тажувального конвеєра, а кнопкою SB9 вмикають двигун привода засувки М4 на обертання у бік її закривання.
При цьому автоматично вимикається вивантажувальний шнек, а після закривання засувки контактом SQ3 вимикається двигун її привода.
Силові кола від коротких замикань захищаються автоматичними вимикачами QF1 - QF4, кола керування - запобіжниками FU1 - FU2.
Від перегрівання двигуни конвеєрів і мішалки захищені пристро-єм вмонтованого температурного захисту ВК.
Для вмикання переносного світильника передбачено розетку XS, що живиться від знижувального трансформатора TV.