## Slide 1
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Лекція на тему : «МЕТОД ЕКВІВАЛЕНТНОГО ГЕНЕРАТОРА»
Лектор : к.т.н. доц. Граняк Валерій Федорович

## Slide 2
Суть та основні підходи
Двополюсник – схема, що має два виводи, до яких може підключатись джерело чи споживач електричної енергії.
Пасивний двополюсник ­ двополюсник, в якому відсутні джерела енергії, можна замінити одним еквівалентним опором (рис. а).
Активний двополюсник – вміщує в собі джерела електричної енергії. Він проявляє себе наявністю напруги на розімкнених затискачах, яка називається напругою холостого ходу
Активний двополюсник можна замінити еквівалентним генератором (рис. б).

## Slide 3
Теорема про активний двополюсник
Струм у вітці а, б електричного кола не зміниться, якщо активний двополюсник (рис. а), до якого під’єднана дана вітка, замінити еквівалентним джерелом напруги (еквівалентним генератором), ЕРС якого дорівнює напрузі розриву на полюсах активного двополюсника, а внутрішній опір дорівнює вхідному опору відносно полюсів а, б пасивного двополюсника, одержаного із даного активного двополюсника при видаленні із нього джерел енергії (рис. б).

## Slide 4
Алгоритм розрахунку електричного кола методом еквівалентного генератора
1. Відключити вітку, в якій визначається струм, відмітивши точками а, б місця відключення .
2. Будь-яким із відомих методів розрахувати схему, що залишилася (режим розриву активного двополюсника) і визначити напругу Uаб між точками а, б, до яких була підключена вітка.
3. Видалити із схеми джерела енергії, замінивши їх внутрішніми опорами, визначити вхідний опір Rвх відносно точок а, б.
4. Визначити струм у вітці за формулою:
5. Якщо у вітці, струм якої розраховується, є джерело ЕРС рис. 6.3 ,а, то розрахунок ведеться за формулою:

## Slide 5
Приклад
Визначити струм I5 у схемі на рисунку
Відключається вітка зі струмом I5 (рис. б).
2. Розраховується схема, що залишилася (режим розриву активного двополюсника) і визначається напруга Uаб між точками а, б, до яких була під’єднана вітка.
Розв’язок

## Slide 6
Після спрощення виразу одержуємо:
3. Видаляється із схеми E2, замінивши її внутрішнім опором (закоротка), визначається вхідний опір Rвх відносно точок а, б, (рис. в). Опори R1 і R3, R2 і R4 з’єднані паралельно, а між собою – послідовно.
4. Струм I5 визначається за формулою:

## Slide 7
Приклад
Розрахувати струм I6 методом еквівалентного генератора

## Slide 8
Розрахуємо ЕРС еквівалентного генератора

## Slide 9
Розрахуємо опір еквівалентного генератора

## Slide 10
Розрахуємо струм

## Slide 11
Дякую за увагу!