## Slide 1
ПРАКТИКА 10-12
ДВІЙКОВІ КОДИ, ЩО ВИПРАВЛЯЮТЬ
ОДНОКРАТНІ ПОМИЛКИ
1. Теоретичні положення
2. Приклади розв’язання задач
3. Задачі

## Slide 2
1. Теоретичні положення

## Slide 16
Код з багатократним повторенням ( з повторенням без інверсії ) є роздільним лінійним кодом. Код містить k інформаційних та mk перевірочних елементів, де m – число повторень первинної кодової комбінації. У цьому коді кожні k перевірочних елементів є просто повтореннями інформаційних елементів
b j = b j + k = b j + 2k = … = b j + ( m – 1 )k = a j , j = 1 ... k .
Кодова відстань коду з багатократним повторенням d min = m + 1, тому при m  2 код здатен не тільки виявляти, але і виправляти помилки. Процедура виявлення помилок у прийнятій кодовій комбінації полягає у порівнянні однойменних інформаційних і перевірочних розрядів. Їх незбіг говорить про наявність помилок у прийнятій комбінації. При виправленні помилок у комбінації застосовується мажоритарний принцип виправлення для кожного інформаційного елемента, тобто “ голосування за більшістю ”, коли за істинне значення приймається те, яке частіше зустрічається у цьому інформаційному і відповідних йому перевірочних елементах. Код дозволяє виправляти всі помилки кратності від 1 до цілої частини числа m / 2 та деякі помилки більш високої кратності у залежності від розміщення помилок у комбінації.
Надмірність коду R = m / ( m + 1 ).

## Slide 17
Ітеративні коди (коди Елайеса), якщо вони орієнтовані на виправлення однократних помилок, являють собою, як правило, двомірні лінійні коди з кодуванням рядків і стовпців завадостійкими кодами з перевіркою на парність. Такі ітеративні коди мають мінімальну кодову відстань d min = 4 і у режимі виправлення помилок дозволяють виправити будь-які однократні помилки і деякі помилки більшої кратності.
Рекомендується на практиці використовувати коди з числом перевірочних елементів 8, 9 та 16. Для коду з r = 8 використовують блок інформаційних елементів розмірами 3  4 ( з k 1 = 3 рядками та k 2 = 4 стовпцями ). При цьому число інформаційних елементів k = k 1  k 2 = 3  4 = 12, число перевірочних – r = 8, n = 20. Для коду з r = 9 беруть k = k 1  k 2 = 4  4 = 16, n = 25; для коду з r = 16: або k = k 1  k 2 = 8  7 = 56, n = 72 або k = k 1  k 2 = 7  8 = 56, n = 72.

## Slide 18
При виправленні помилки у декодері визначають рядок і стовпець, для яких не виконуються умови парності. Спотворений інформаційний елемент, розташований на місці перетину рядка і стовпця, для яких не виконується перевірка на парність, інвертується.
Надмірність двомірних ітеративних кодів:
для r = 8  R = r / n = 2 / 5;
для r = 9  R = 9 / 25;
для r = 16  R = 2 / 9.

## Slide 21
2. Приклади розв’язання задач

## Slide 23
Задача 8.2.2
Побудувати перевірочну матрицю двійкового систематичного коду, здатного виправляти однократні помилки з d min = 3 . Закодувати за допомогою одержаної перевірочної матриці комбінації первинного двійкового коду 111 та 011.
Розв’язання. Для побудови перевірочної матриці систематичного коду, здатного виправляти однократні помилки, скористуємось твірною матрицею, побудованою для одержання 8 комбінацій систематичного коду в задачі 8.2.1.
Перевірочна матриця H n,r повинна мати r = 3 рядки та n = 6 стовпців. Вона утворюється з двох підматриць: D 3,3 , яка містить три стовпці і три рядки, кожний рядок якої відповідає стовпцю перевірочної підматриці С 3,3 твірної матриці G 6,3 , та одиничної під-матриці E 3 .

## Slide 38
3. Задачі